| (規格明細表) |
| --- |
| 項次 No. | 品名 Item | 規 格 Description | 單位 Unit | 數量 amount | 備註 Remarks |
| 1.花式撞球檯 |  | 台 |  |  |
| 標準花式規格：內徑254 cm×127cm（＋3.175mm）,外徑290×165cm最大 桌面高度74.295cm~78.74㎝。 內側採用顆星專用高級橡膠，符合世界花式撞球協會標準。 洞口大小標準，依照世界撞球協會的規定： 底袋為11.43㎝~11.75㎝ 中袋為12.7㎝~13.0175㎝ 中袋應比底袋開口大1.27㎝。顆星高度3.571cm-3.686cm 撞球桌4個彎角用一體成型鋅合金或不銹鋼組合與靠身緊密結合平整，並呈現圓弧形造型，彎角尺寸：長24×寬5×高8㎝(含)以上，中角亦為鋅合金或不銹鋼製弧形狀，中角尺寸：長13×寬16×高4㎝(含)以上。 檯面採用特級比賽專用檯布，需含羊毛率75%以上。需證明 1英寸厚度進口黑石板檯面三片組合，需堅固平順，材質穩定、不變形。 大樑、橫樑、長蓋板、短蓋板,需以實心夾板組成,集球箱為實木材質，隱藏式包膠流槽，自動集球。 集球槽上層、下層四週以鋅合金或不銹鋼一體成型框固定，整檯撞球桌外圍以鋁合金或不銹鋼邊條包覆，寬約2㎝。 整座球檯底座為4支鋅合金或不銹鋼圓形檯腳，直徑20㎝×高10㎝(含)以上，可調高低。 附件：高級會員撞球桿6支、精美球桿架1 組(可架6支球桿)、花式撞球 1組(比利時Super Aramith Tv世界比賽用球)、撞球專用多功能計分板 1塊、球檯清潔刷1隻、助桿器1支、三角框1個、進口巧克1盒、三指 手套6只、花式球盤1個、球檯防塵套1組。 保固時間：2年 需提出最近2年有APBU亞洲花式撞球聯盟球台認證函。 廠商需負責撞球檯搬運、施工組裝整組球台、調水平。 投標時須檢附型錄以供審核，審核未過，視同無效標。 廠商得標後25日內全部安裝完成。 | ※請投標商依據本投標單及規格明細表另行繕打詳細報價單並檢附所報產品型錄或說明資料以供審核 |